## Slide 1
SEMINÁRIO
Modelagem de Desgastes de Tijolos Refratários Durante os Ciclos das Panelas Siderúrgicas
Vítor Batista Matos
1
Simulação Estocástica

## Slide 2
  Apresentam suficiente estabilidade física e química capaz de resistir por longo tempo a altas temperaturas;
  Trabalham sob outras condições que podem comprometer seu desempenho, como: Tensões mecânicas, choques térmicos, erosão e corrosão;
  Muito utilizado na produção de metais, cimento, vidro, derivados do petróleo, cerâmicas e vários outros materiais.
TIJOLO REFRATÁRIO
2

## Slide 3
  Usada para refinar vários tipos de aços, como: Rolamentos, estrutural de liga, ferramentas, molas, aço-carbono, etc..;
  Utiliza eletrodos para aquecimento, enquanto o aço líquido é agitado através de tijolos permeáveis ​​em sua base.
PANELA SIDERÚRGICA
3

## Slide 4
CICLO DA PANELA
4

## Slide 5
METODOLOGIA
5
Objetivo: Descobrir o melhor momento para a panela ser retirada de ciclo
Uso de uma sequência de simulações no
qual o resultado de cada etapa irá compor a próxima
  Método de Monte Carlo
  Principio da Máxima da Entropia

## Slide 6
METODOLOGIA
6
  Perda Proporcional de Resistência Após Altas Temperaturas
Fórmula:
perda_resist = (res_high_temperature - res_room_temperature) /
res_room_temperature
perda_resist – Perda percentual de resistência após altas temperaturas (%)
res_high_temperature – resistência média após altas temperaturas (MPa)
res_room_temperature – resistência média em temperatura ambiente (MPa)

## Slide 7
METODOLOGIA
7
  Resistência à Compressão
Fórmula:
resist_comp = P/A – (P/A * perda_resist)
resist_comp – resistência à compressão (MPa)
P – carga de ruptura (N)
A – área do refratário = 170 (cm³)
perda_resist – Porcentagem de perda de resistência após altas temperaturas (%)

## Slide 8
METODOLOGIA
8
  Taxa de Erosão
Fórmula:
VE = ((((P2 -P1) / densi_geom) – resist_comp ) / vol_inicial) * 100
VE – volume erodido (cm³)
P1 – peso do corpo de prova antes dos ciclos = 460 (g)
P2 – peso do corpo de prova após os ciclos (g)
densi_geom – densidade geométrica do refratário (g/cm³)
resist_comp – resistência à compressão (MPa)
vol_inicial – volume antes da simulação (cm³)

## Slide 9
RESULTADOS

## Slide 10
  Faixa de erosão mais frequente entre 20% e 60% (aprox.);
  Aplicável o uso das panelas até o limite de 60%;
  Após este limite, a chance de um acidente seria cumulativamente aumentado.
RESULTADOS

## Slide 11
  ALVES, E. O. Estudodos Parâmetrosde Desgastede Refratários: Comparativode Tijolos Dolomíticos Para Linha de Escória em Panelas de Aço de Siderurgia. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Faculdadede Engenharia de Materiais, Universidade Federaldo Pará, Marabá.
  ANTUNES, M . M; OLIVEIRA, A. L. O Princípio da Máxima Entropia e o Problema da Razão Insuficiente. Scientiarum Historia XI – Filosofia, Ciências e Artes: Conexões Interdisciplinares “Scudindo a Poeira”, Rio de Janeiro, 07 nov. 2018.
  MAYER, F. P. Métodos de Monte Carlo. 2022. Disponível em: http://cursos.leg.ufpr.br/ce089/06_MC_intro.html. Acesso em: 19 out. 2025.
  BATISTA, A. S; SCHIMITZ, L. B. S; ROCHA, M. R. Predição de Desgaste Refratário para Reparo Intermediário da Linha de Escória de Panelas de Aço em uma Aciaria. 2023. 59f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência de Dados) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade.
REFERÊNCIAS
11